## Slide 1: 民用炉具的性能检测 标准宣贯
北京中研环能环保技术检测中心
杨明珍 研究员

## Slide 2: 目录
一、前言
二、标准的作用和分类
三、民用炉具企业在生产中应执行的标准
四、热性能及大气污染物排放检测标准
五、建议

## Slide 3: 前言
中国农村能源行业协会节能炉具专业委员会
成立20年以来使炉具最大限度减少大气污染排放，
为改善和提高空气质量的目标而努力奋斗！
为我国节能减排作出积极的贡献。
制定了炉具的技术规范和检测方法标准
为企业的健康发展作出了努力和贡献。

## Slide 4: 前言
规范市场
中国农村能源节能炉具专业委员会在节能环保方面做了很多工作，目前已实施了10项有关民用炉具的国家标准、行业、地方标准，这些标准的实施，对保证各种炉具产品的质量、规范市场起了积极的作用。
民用炉具正在稳步健康的发展

## Slide 5: 标准的作用
标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学技术和实践经验的综合成果为基础，以获得最佳秩序和最佳社会效益为基本目的。
对于企业来说，应该了解并遵守标准，这样可以更容易地将产品打入国内外市场。产品的竞争能力是企业的生命，是企业生存和发展的基础和前提。而且产品也可能更安全，更能与来自类似产业的其他产品共存。

## Slide 6: 标准的作用
标准有利于企业技术进步。
企业现行生产技术水平无法满足高水平产品标准要求时，唯一的出路就是科技创新，用高新技术和先进适用技术改造和提升传统产业，促进企业技术进步，
因此，标准是推动技术进步的杠杆，是产品不被淘汰的保证。

## Slide 7: 标准的分类
标准有强制的和推荐的区分 强制标准是你必须达到的要求。是工作的基准。 推荐的标准一般是行业的最佳实践。你可以依据标准操作，是工作的参考。产品标准都是推荐标准。
如：GB----强制性标准 DB---强制性标准
GB/T ----推荐性标准 HJ/T NB/T

## Slide 8: 企业在生产中应执行的标准
GB 16154——2005 2005年11月1日实施
民用水暖煤炉通用技术条件
GB/T 7985——2002 2003年4月1日实施
小型锅炉和常压热水锅炉技术条件

## Slide 9: 企业在生产中应执行的标准
■ DB11/T 540—2008 2008-05-01实施
户用生物质炉具通用技术条件
■ NB/T 34009-2012 2012-12-01 实施
生物质炊事烤火炉具通用技术条件
■ NB/T 34007-2012 2012-12-01 实施
生物质炊事采暖炉具通用技术条件

## Slide 10: 企业在生产中应执行的标准
企业在产品标牌和说明书上应明确标出所执行的标准，不能混用。
这些标准有的是推荐标准，但有好多标准中有强条，强制性条款标准。
企业应及时制订不低于国家标准的企标，特别是50kW以下的小型热水锅炉参数系列，并到当地技术监督局备案或登记。

## Slide 11: 炉具通用技术条件
主要介绍生物质
■ DB11/T 540—2008 2008-05-01实施
户用生物质炉具通用技术条件 炊事炉
■ NB/T 34009-2012） 2012-12-01 实施
生物质炊事烤火炉具通用技术条件
■ NB/T 34007-2012 2012-12-01 实施
生物质炊事采暖炉具通用技术条件

## Slide 12: 检测方法标准
■ NB/T 34008-2012 2012-12-01 实施
生物质炊事采暖炉具试验方法
■ DB11/T 541—2008 2008-05-01实施
生物质成型燃料
■ NB/T 34010-2012 2012-12-01 实施
生物质炊事烤火炉具试验方法
■ NB/T 34008-2012 2012-12-01 实施
生物质炊事采暖炉具试验方法

## Slide 13: 民用炉具的检测方法标准
术语和定义：
生物质炊事采暖炉具
燃用生物质及其成型燃料，具有炊事和热水采暖
功能的炉具。
生物质炊事烤火炉具
燃用生物质及其成型燃料，具有炊事和烤火
功能的生物质炉具。

## Slide 14: 民用炉具的检测方法标准
炊事火力强度
单位时间锅水升温和蒸发所吸收的热量，表明生物质炊事烤火炉具的炊事能力。
炊事热效率
生物质炊事烤火炉具炊事期间输出的有效热量（锅水升温和蒸发所吸收的总热量），与投入炉内生物质燃料发热总量的百分比，表明该炉具的炊事热利用程度。

## Slide 15: 民用炉具的检测方法标准
综合热效率
生物质炊事烤火炉具输出的有效热量与投入到炉内生物质燃料发热总量的百分比，表明生物质炊事烤火炉具的热利用程度。
额定供热量
生物质炊事采暖炉具供热时，在规定的单位时间内可稳定输出的热量，也称为热功率。

## Slide 16: 民用炉具的检测方法标准
炊事采暖炉热效率
生物质炊事采暖炉具输出的有效热量与投入到炉内生物质燃料发热总量的百分比，表明生物质炊事采暖炉具的热利用程度。

## Slide 17: 炊事采暖炉检测指标要求
序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准值 | 实测值
1 | 热 性 能 | 炊事火力强度 | kW | ≥1.5 | 
2 |  | 额定供热量 | kW | （标称值） | 
3 |  | 热效率 | % | ≥65 | 
4 |  | 封火时间 | h | ＞8 | 
5 | 烟 气 污 染 物 | 一氧化碳折算浓度 | % | ≤0.2 | 
6 |  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | ≤30 | 
7 |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | ≤150 | 
8 |  | 烟尘折算排放浓度 | mg/m3 | ≤50 | 
9 |  | 林格曼黑度 | 级 | 1 | 

## Slide 18: 炊事烤火炉检测指标要求
序号 | 项 目 |  | 单位 | 标准值 | 实测值
1 | 热 性 能 | 炊事火力强度 | kW | ≥1.5 | 
2 |  | 炊事热效率 | % | ≥30 | 
3 |  | 综合热效率 | % | ≥70 | 
4 |  | 炉体壁面的平均温度 | ℃ | ＞60 | 
5 | 烟 气 污 染 物 | 一氧化碳折算浓度 | % | ≤0.2 | 
6 |  | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | ≤30 | 
7 |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | ≤150 | 
8 |  | 烟尘折算排放浓度 | mg/m3 | ≤50 | 
9 |  | 林格曼黑度 | 级 | 1 | 

## Slide 19: 民用炉具的检测方法标准
1.通过几年与这个行业的接触、了解，特别是对炉具性能检测。尤其是近年来在中国农村能源行业协会节能炉具专业委员会的支持和正确引导下，新型炉具正稳步健康的发展。
2.炉具性能、外观、功能上都有很大提高。
3.检测不是目的，而是一种手段，是了解技术、性能，发现问题，提出改进意见的过程。

## Slide 20: 建议
炉具设计性能
民用燃煤及燃用生物质炉具，热效率差别大，
排放的各项大气污染物差别大，与炉具设计性能有关，主要为燃烧不完全、锅和炉具的炉圈配合不好，也就是受热面少，就会热效率低。建议在设计过程中应该考虑锅和炉圈的配合。

## Slide 21: 建议
从源头控制、节能减排
民用炉具一定要从源头控制污染，开发高效节能炉具，最主要的还必须从炉具的设计，炉具的结构上设计创新，提高热效率；
从燃烧方式，炉膛材质的选择，进风量的合理匹配等方面进行优化。释放出的热能要充分利用，炊具受热面的合理布置和充分利用；

## Slide 22: 建议
从源头控制、节能减排
降低排烟温度，提高炉具热效率。
减少炉具的污染物排放，保护环境。
从燃料、燃烧等各环节加以研究，提高和治理技术水平，是我们近期工作重点

## Slide 23: 建议
我国民用炉具的特点：
量大面广，容量小
燃料以煤为主，燃天然气、生物质、油等，煤质多变
炉具运行热效率低
污染严重，低烟囱排放，属于面源污染，对大气环 境质量影响最为严重。
民用炉具的主要功能：炊事、供暖和烤火等.

## Slide 24: 建议
目前我国SO2排放量世界第一，年排放量达2000多万吨，SO2排放完全是燃烧造成的。
我国CO2排放量世界第二。
我国农村能源消费增长迅速，但是目前农村能源利用效率低，污染重，节能减排市场潜力大。

## Slide 25: 建议
1.燃烧排放的PM10、 PM2.5占空气质量浓度的30%，仍然是主要污染来源。
2．熟悉我国是煤炭大国，是世界上煤炭最大的生产国和消费国，我国的能源结构是以煤为主；
3. 了解在燃烧过程中产生主要污染物，目前受到排放限制的污染物主要是：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度等；
4. 二氧化硫和氮氧化物共同形成酸雨，给环境带来很大的危害。

## Slide 26: 建议
在社会经济和城市建设高速发展的同时，如何解决能源需求增长与环境质量改善的矛盾，是我们面临的一个严峻挑战
及时与专委会沟通，随时了解掌握市场信息和政府有关政策的变化。
加快企业现代化建设，研究炉具性能技术达到最好水平，是我今天发言的目的。

## Slide 27
谢谢各位！
Tel：010—84612380
E-mail：13701021918@163.com