## Slide 1
炉具行业若干问题
中国农村能源行业协会
节能炉具专业委员会
贾振航
2013年8月12日

## Slide 2
GB/T 7985-2002 | 小型锅炉和常压热水锅炉技术条件 | 国家标准
GB 16154-2005 | 民用水暖煤炉通用技术条件 | 国家标准
GB/T 16155-2005 | 民用水暖煤炉热性能试验方法 | 国家标准
NY/T 1703-2009 | 民用水暖炉采暖系统安装及验收规范 | 农业标准
NB/T 34006-2011 | 民用生物质固体成型燃料采暖炉具通用技术条件 | 能源标准
NB/T 34005-2011 | 民用生物质固体成型燃料采暖炉具试验方法 | 能源标准
NB/T 34007-2012 | 生物质炊事采暖炉具通用技术条件 | 能源标准
NB/T 34008-2012 | 生物质炊事采暖炉具试验方法 | 能源标准
NB/T 34009-2012 | 生物质炊事烤火炉具通用技术条件 | 能源标准
NB/T 34010-2012 | 生物质炊事烤火炉具试验方法 | 能源标准
DB11/T 540-2008 | 户用生物质炉具通用技术条件 | 北京标准
GB 6412-2009 | 家庭用煤及炉具试验方法 | 国家标准
NY/T 1001-2006 | 民用省柴节煤灶、炉、炕技术条件 | 农业标准
NY/T 8-2006 | 民用柴炉、柴灶热性能试验方法 | 农业标准
炉具行业必备的炉具技术和检测标准

## Slide 3
生物质炉灶市场现状
烟气污染物 | 排放标准
烟尘 (mg/m3) | ≤50 (燃煤80； 天然气50)*
二氧化硫SO2 (mg/m3) | ≤30 (燃煤900；天然气100)*
氮氧化物NOX (mg/m3) | ≤150 (燃煤无； 天然气400)*
一氧化碳CO (%) | ≤0.2 (燃煤、燃气均无规定)*
烟气黑度（级） | 1 (燃煤、燃气为1)*
*数据来源：GB13271-2001 锅炉大气污染物排放标准
生物质炉具排放指标
Notes: GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准：
烟尘：燃煤80（一类地区）、120（二类地区），燃气：50 。
二氧化硫：燃煤900，燃气100。
氮氧化物：燃煤未规定，燃气400。
一氧化碳生物质特有。烟气黑度全部1级。

## Slide 4
类别 | 热效率(%)
炊事炉具 | ≥35
炊事水暖炉具 | ≥65
水暖炉具 | ≥70
炊事烤火炉具 | ≥70
注：GB16154-2005 民用水暖煤炉通用技术条件规定热效率≥60%
生物质炉具热性能指标

## Slide 5
一、烟气与水流

## Slide 6
1.烟气与水流特性
（1）烟气
属可压缩流体。如空气、蒸汽、CFC、NH3、HFC等，遵照空气动力学规律。
（2）水流
属不可压缩流体，遵照流体力学规律
Notes: 制冷剂CFC：氯氟烃的英文名称Chloro-fluoron-carbon，工业上大量生产和使用,是破坏臭氧层的物质。制冷剂HFC：氢氟烃类，不含氯，对臭氧层无破坏作用。

## Slide 7
2.共同点——都可以形成自然循环
（1）热水系统可形成自然循环推动力

## Slide 8
例：采暖系统自然循环

## Slide 9
例：锅炉自然循环

## Slide 10
（2）烟气系统自然循环也能形成烟囱抽力
要有一定的排烟温度：提高温度可以提高烟囱抽力。
要有一定的烟囱高度；增加高度可以提高烟囱抽力；
温度过低形成烟气倒灌，低于露点温度时形成水汽凝结。

## Slide 11
（3）都具有导流特性
通过导流挡板可以改变流动方向。
同过管道和烟道可以改变流动方向。

## Slide 12
（1）气体属可压缩，流体属不可压缩。
3.不同点
水
气
Notes: 牵涉到制冷循环

## Slide 13
（2）烟气和水流射流特性不同
水流
集束特性
烟气
自由膨胀

## Slide 14
二、锅炉与茶炉

## Slide 15
1 锅炉与茶炉的区别
锅炉指蒸发量或供热量,茶炉指容水量。
如：0.5t/h或0.35MW锅炉，0.5t指盛水量。
2.锅炉是连续运行，茶炉是间断运行，水开即停。
如：锅炉供热必须连续；茶炉须开水用尽后，加水后再启动。
3.相同热效率下，燃料消耗相差甚远。
如： 0.5t/h锅炉30万kcal/h,80%热效率，耗煤约60kg/h；
0.5t茶炉冷水烧开(0～100℃)茶炉耗煤约12kg。
4.结构相差甚远，0.5吨茶炉相当于0.1t/h常压锅炉。
如：茶炉必须有水位计，排气管、补水方便快捷，封火性能好，水容量大。

## Slide 16: 2 常压锅炉事故案例警示

## Slide 17
常压锅炉与茶炉典型事故案例
2003年1月23日10时40分，湖北咸宁市通山县一豆腐作坊，使用非法制造的“土锅炉”，炉体焊缝开裂，发生爆炸，死亡3人，受伤2人；
2003年12月3日15时48分，上海虹市口区一浴室，一台常压热水锅炉擅自被改装承压使用，发生爆炸、墙壁倒塌，死亡7人，受伤7人；
2003年12月4日15时30分，河北省保定市博野县北杨村乡南祝村王惠军鸡毛粉厂，使用非法制造和非法改造的压力容器，发生爆炸，死亡2人，轻伤1人
4. 1994年5月15日晚8时20分，北京东四十条的国家新闻出版署幼儿园发生茶浴炉爆炸事故。锅炉分离成两部分，锅炉房门窗均被爆炸冲击波损坏。幸无人员伤亡。事故原因是非承压锅炉封闭承压使用。
5. 1994年7月15日7时50分，位于西交民巷的中国银行院内锅炉房发生茶炉爆炸事故，茶炉冲出锅炉房屋顶飞出250余米，落在人民大会堂顶上，砸倒屋顶东侧围墙彩旗杆一根。事故发生的直接原因是茶炉排汽管上加装了阀门，该阀门关闭后造成茶炉承压后爆炸。
6. 1996年8月19日下午4时50分左右，北京齿轮总厂双环旅馆发生茶炉爆炸事故。爆炸锅炉炉胆冲出锅炉房顶越过四座楼房，向西南方向飞出300多米，砸在一电线杆后落至邮电局双井幼儿园门外，幸未造成人员伤亡。事故直接原因是锅炉使用单位在茶炉通大气管上加装阀门导致锅炉承压使用。
Notes: 人大会堂高度46.5米

## Slide 18: 山西省襄汾县南贾初中取暖锅炉发生爆炸
2010年1月8日，临汾市襄汾县南贾初中取暖锅炉发生爆炸，造成一名学生死亡，三名学生受伤
第二天的锅炉爆炸现场

## Slide 20
2006年3月20号早晨，山西省大同市的沈桂花家的锅炉发生爆炸，当场将正在做馒头生意的沈吉炸死。发生爆炸的正是这种馒头炉，也是在当地比较流行的一种茶浴炉。
山西省大同市质量技术监督局等相关部门组成了16人的调查组，调查结果认定： 事主在设备上装有安全阀，无大气连通管，造成该设备带压运行，导致茶炉在使用中炉体发生撕裂，造成爆炸，是这起事故的直接原因。事故报告书认定：沈桂花在设备铭牌明示非承压使用的情况下，违规带压使用，酿成事故，负全部责任。
山西大同茶炉爆炸

## Slide 22
2003年12月3日下午15时38分，上海市一公共浴室锅炉发生爆炸，将一、二层之间楼板洞穿，造成相临女浴室隔墙、天花板坍塌，致使7人死亡，7人受伤。事故锅炉为常压锅炉，被业主私自加装了压力表，更换了温度计，长期承压使用，直到事故发生。此锅炉爆炸的主要技术原因是:对常压锅炉进行改装通气管被人为堵塞，形成密闭系统。

## Slide 23
2009年9月19日上午9时30分，河南南召县一馍店蒸馍用锅炉发生爆炸，造成店主夫妻二人当场死亡，俩行人受伤，锅炉爆炸冲击波对周边十数米范围内民房造成了不同程度的损坏。

## Slide 24
2002年2月16日19时10分左右，辽宁省鞍山市千山区沙河街道豆制品加工厂发生常压锅炉爆炸重大事故，造成4人死亡，1人受伤。
2000年11月28日4时30分，山西省文水县嘉宝酒业有限公司一台常压锅炉爆炸造成2人死亡，2人重伤，2人轻伤。直接经济损失30万元，间接损失20万
2004年12月29日17时30分，吉林省通化振国药业有限公司常压锅炉炉膛爆炸事故，造成1人死亡，1人重伤，直接经济损失20万元。

## Slide 25: 哈尔滨一豆制品加工点锅炉爆炸
2009年10日8时许，哈尔滨市道外区团结镇一豆制品加工点发生锅炉爆炸，造成两人死亡。
爆炸的锅炉飞到了距离事故现场数百米外的民房屋顶

## Slide 26: 常压锅炉出现承压的几种主要情况
（1）将常压锅炉直接和自来水或采暖系统密闭循环；
（2）将常压热水锅炉安装在一楼或地下室，热水贮水箱安装在楼顶，将大气连通管当作回水管使用；
（3）锅炉本体排汽管口径小于20mm；
（4）将大气连通管直接安装在蒸饭柜、消毒柜等上面，利用蒸汽蒸饭蒸菜或消毒，将常压热水锅炉改为蒸汽锅炉使用；
（5）在排汽管上安装了阀门。

## Slide 27
常压锅炉的用户必须遵守有关规定：
1.必须始终保持所用常压锅炉的开孔与大气畅通，不得将开孔堵塞。
2.不得擅自改变锅炉结构、擅自安装阀门或以其他形式使其承压使用。
3.在锅炉的明显位置或锅炉房内明显位置用醒目的颜色标明：本锅炉不承压使用。
常压热水锅炉用户必须对锅炉的安全使用负责，对自己和他人生命财产负责。违规使用发生事故，不仅要承担所有经济损失和事故赔偿，还将承担刑事责任。

## Slide 28: 不规范的标识情况

## Slide 29: 三、进炕炉具应注意的问题

## Slide 30
1.进炕炉采暖系统——横洞炕
旧式
新式

## Slide 31
旧式
新式
1.进炕炉采暖系统——竖洞炕

## Slide 32
花洞炕
回龙炕

## Slide 33
2．高效预制组装架空炕
特点：充分考虑了烟气的自由膨胀特性

## Slide 35
3．烟气的自生风能力
当烟囱处于冷态时，没有自生风能力，也不产生抽力，必须使用辅助手段。

## Slide 36: 四、成型机应注意的问题

## Slide 37: 1．环模成型

## Slide 38: 2．平模成型

## Slide 39: 力的合成分解
如果几个力共同作用在物体上产生的效果与一个力单独作用在物体上产生的效果相同，则把这个力叫做这几个力的合力，而那几个力叫做这一个力的分力。合力与分力是一种等效代替关系

## Slide 40: 3．成型机转速
分力
分力
合力
转速高时
分力
分力
合力
转速低时

## Slide 41: 3．皮带传动

## Slide 42: 4．双皮带传动

## Slide 43
谢谢